Рамочный металлодетектор MD2012

Техническое предложение

Содержание

- Описание системы

- Технические параметры

- Устройство и функциональность

  - Устройство

  - Функциональность

- Техническое обслуживание

- Технические спецификации

Техническое предложение: рамочный металлоискатель MD2012

- Описание системы

Рамочный металлоискатель MD2012

Рамочный металлоискатель NUCTECHTM MD2012 разработан в соответствии с потребностями рынка и запуском производства высокоэффективного оборудования обнаружения металлов. Весь канал зонда обнаружения, снизу вверх, разделен на шесть отдельных равных зон обнаружения. Соответственно, слепые зоны обнаружения отсутствуют. Благодаря используемому передовому методу цифровой обработки сигнала, чувствительность всех зон является однообразной, а не слишком высокой или слишком низкой. Как рамочная панель, так и панель управления, могут отображать точное местоположение обнаруженного металлического предмета, что дает большее удобство для инспекторов, большую пропускную способность и повышенную эффективность. Устройство панели управления достаточно простое, для каждой функции есть своя кнопка. Система отличается надежностью и простотой эксплуатации. Общий вид системы хороший.

Рамочный металлоискатель MD2012, в основном, используется для обнаружения металлических объектов, таких как ножи, оружие итд. Рамочный металлоискатель является наилучшим решением для проведения досмотрового контроля в целях обеспечения безопасности на таможенных пунктах в аэропортах, на железнодорожных станциях, в зданиях суда, в развлекательных заведениях, на стадионах и на выставках. Данный продукт также широко применяется на производственных предприятиях в целях предотвращения воровства как готовой продукции, так и сырьевых материалов. К таким предприятиям относятся производители электроники, аппаратного обеспечения и ювелирных изделий.

- Технические параметры:

  - Определение предметов, изготовленных из, или содержащих магнитные, немагнитные металлы и сплавы;

  - Высокий уровень единообразия обнаружения: 6 накладывающихся друг на друга зон обнаружения, обеспечивающих точное определение расположения объекта;

  - Возможность регулировки уровня чувствительности в соответствии с различными стандартами обеспечения безопасности. Зона чувствительности каждой зоны обнаружения регулируется в диапазоне от 0 до 99. Полный диапазон регулировки уровня чувствительности: от 0 до 4095;

  - Высокая надежность: цифровая фильтрация сигнала с использованием процессора сигналов и выбор из 8 рабочих частот обеспечивают высокую устойчивость системы к внешним помехам;

  - Две колонки светодиодных индикаторов используются для обозначения местоположения металлических объектов. 16 светодиодных индикаторов на контрольной панели показывают силу сигнала при обнаружении металлического объекта;

  - Регулировка тона и уровня громкости звукового сигнала;

  - Удобна для пользователя. Оператору достаточно 5 минут, чтобы ознакомиться с работой системы;

  - Простота установки и эксплуатации. Настройки каждой отдельной функции производятся с использованием соответствующей кнопки;

  - Счетчик автоматического подсчета прошедших через рамку людей и числа обнаруженных металлических объектов;

  - Система не опасна для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, магнитных гибких дисков, магнитной ленты, итд;

  - Возможно подключение к системе для дистанционного контроля.

- Устройство и функциональность

3.1. Устройство

Детектор металла состоит из двух боковых панелей (панели обнаружения) и верхней панели с электрическими компонентами.

Структурная схема

Установка системы очень простая. Для ее сборки требуется всего 8 винтов для крепления пластин, 2 электрических совединения. На установку системы затрачивается приблизительно 20 минут.

3.2. Функциональность

Панель управления системы MD2012 отличается простым в использовании интерфейсом. Оператору потребуется всего 5 минут, чтобы понять как эксплуатировать систему. Для программирования всех функций и отображения соответствующих параметров, таких как локальная чувствительность, общая чувствительность, уровень сигнализации, тон сигнализации, задержка срабатывания сигнализации и частота, используются свои соответствующие кнопки, как показано ниже:

Панель управления

Total sensitivity – общая чувствительность

Alarm number – число срабатываний сигнализации

Alarm settings – настройки сигнализации

Frequency setting – установки частоты

Passer number – количество проходов через рамку

Zone sensitivity – чувствительность зоны

- Техническое обслуживание

В системе MD2012 используется цепь интегрированного и модульного принципа устройства. Всего в системе используется две монтажные платы. Такой подход значительно сокращает возникновение случаев неисправности оборудования и расходы на его техническое обслуживание.

Система изготовлена из водонепроницаемых материалов. В случае если система покрыта пылью или грязью, ее можно легко удалить с использованием тряпочки, смоченной в воде или моющем растворе. Тем не менее, нельзя омывать установку водой или каким-либо химическим растворителем.

Основные конфигурации

| Конфигурация | Количество |
| --- | --- |
| Основное оборудование системы MD2012 | 1 |
| Инструментальный ключ на 5мм | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

- Технические спецификации

| Обнаруживаемые объекты | Магнитные и немагнитные металлы и сплавы |
| --- | --- |
| Чувствительность | Минимальная до скрепки |
| Уровень чувствительности | До 100 уровней для зоны чувствительности. Общий уровень чувствительности - до 4096 |
| Зоны чувствительности | 6 независимых зон |
| Уровень чувствительности | 5 настроек безопасности |
| Устойчивость к помехам | 8 частот и цифровая фильтрация |
| Пропускная способность | 60 человек в минуту |
| Видимые предупреждающие сигналы | Светодиодная панель для локализации и 16 светодиодных индикаторов на панели для отображения интенсивности сигнала |
| Звуковой сигнал | 8 уровней громкости и 8 тонов |
| Таймер | До 9999 для регистрации количества случаев срабатывания сигнализации и количества проходов через рамку |
| Программирование | Программирование осуществляется с использованием клавиатуры или через интерфейс связи |
| Установка защиты доступа | Механическая блокировка |
| Интерфейс связи (сопряжения) | Интерфейс локальной сети Ethernet RS485 |
| Калибровка | Автоматическая |
| Параметры электропитания | 110В～240В переменный ток, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | <20Вт |
| Чистый вес | 65кг |
| Рабочий диапазон температуры | -10℃～+50℃ |
| Уровень влажности | От 0 до 95%, без формирования конденсата |
| Стандарт защиты | IP55 |
| Внутренние габаритные размеры рамки | 2000 × 700 × 510мм |
| Внешние габаритные размеры рамки | 2200 × 820 × 510мм |